VIII. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Szatę roślinną na terenie rekreacyjno – sportowym zaprojektowano biorąc pod uwagę funkcjonalne przeznaczenie terenu, warunki siedliskowe, dekoracyjność i odporność na zanieczyszczenie powietrza.

Zaprojektowano szpalerowe nasadzenia z drzew i krzewów liściastych, zlokalizowane po obwodzie działki, biorąc pod uwagę główne przeznaczenie terenu – rekreację i sport.

Stanowić one będą optyczne wygrodzenie terenu i wprowadzą fragmenty zacienienia w  okresie upałów.

Wzdłuż południowo - wschodniej i zachodniej granicy działki przewidziano nasadzenia szpaleru grabów kolumnowych. Od strony północno-zachodniej zaprojektowano szpaler z lipy drobnolistnej i jaśminowca. Od strony północno – wschodniej, przy miejscach postojowych przewidziano szpaler z klonów kulistych.

W północnym narożniku działki zaprojektowano skupinę krzewów z jaśminowca wonnego.

WYKAZ  PROJEKTOWANYCH  NASADZEŃ                                                       Tab. 1

| L.P. | NAZWA GATUNKU ŁACINSKA | NAZWA GATUNKU POLSKA | Ilość sztuk | Wielkość drzew i krzewów (m), obwód pnia (cm), wielkość pojemnika | Rozstaw (cm) Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRZEWA LIŚCIASTE |
| 1. | Carpinus Betulus ‘Beeckman’ | Grab kolumnowy Beeckman | 11 | 14-16 cm | co 5,5 m |
| 2. | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 8 | 16-18 cm | co 5,5 m |
| 3. | Acer platanoides ‘Golden Globe’ | Klon kulisty ‘Golden Globe” | 5 | 12-14 cm | co 5,0 m |
| Razem | 24 szt. |  |  |
| KRZEWY LIŚCIASTE |
| 5. | Philadelphus coronavius | Jaśminowiec wonny | 3 | 0,8 - 1,0 m | co 5,0 m |
| Razem | 3 szt. |  |  |

Oznaczenia :

wys.- wysokość drzewa bez bryły; ob. - obwód pnia drzewa, mierzony na wys. 100cm od poziomu   gruntu; śred.- średnica korony; soliter – roślina prowadzona w szkółce jako egzemplarz swobodnie rosnący, o pokroju korony właściwym dla gatunku i odmiany (korona musi być symetryczna i równomiernie zagęszczona); bryła – roślina kopana z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną tkaniną jutową i siatką drucianą; forma pienna – drzewo prowadzone jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach. Wysokość pnia mierzona od projektowanego poziomu materiału wykańczającego powierzchnie pod drzewami do najniższych konarów korony.

8.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewów  prawidłowych warunków do wzrostu i rozwoju należy je sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Sadzenie drzew powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, wczesną wiosną lub jesienią.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów).

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny być szkółkowane oraz posiadać obwody pnia zgodnie z wykazem projektowanej szaty roślinnej - specyfikacji technicznej.

Soliterowe drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 1,0 m/0,7 m (średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm.

Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o spadku w stronę pnia drzewa, tak aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego. Misę wymulczować korą mieloną na grubość 5 cm, która stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, zatrzyma wilgoć w glebie oraz przeciwdziałać będzie rozwojowi chwastów.

Posadzone drzewa należy stabilizować 3 palikami na jedno drzewo, które należy w górnej części połączyć sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych taśm do wiązania drzew.

Materiał roślinny należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Powinien on spełniać wymagania normy PN-87/R-67023-Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste.

Podczas sadzenia drzew należy uwzględnić następujące prace:

Przygotowanie dołów do nasadzenia  drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej drzew- doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z każdej strony szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej drzew),

Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia  drzew, zaprawienie ziemią żyzną, o odczynie obojętnym, a następnie podlanie;

Ustabilizowanie bryły drzew 3 palikami poprzez przywiązanie pnia drzewa taśmą elastyczną do palików. Wysokość palików 250cm średnica 6-8cm.

Uwagi do procesu nasadzenia drzew

Wszystkie drzewa należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Okazy powinny mieć bryły korzeniowe w kontenerach i powinny spełniać wymagania normy PN-87/R-67023-Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste.

Rośliny powinny być właściwie oznaczone, zdrowe, nie porażone chorobami i szkodnikami, prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy krzewów powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty.

Drzewa liściaste i iglaste produkowane są w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna wiosna lub jesień- do końca października.

Rośliny przeznaczone do nasadzenia  powinny być szkółkowane, miejsce sadzenia roślin powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową a roślina w miejscu posadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości jak rosła w szkółce.

Palikowanie drzew

Należy uwzględnić następujące prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocą 3 szt. drewnianych palików impregnowanych ciśnieniowo (o wymiarach: wysokość całkowita – 250 cm (pal po wkopaniu powinien sięgać do miejsca ukształtowania korony), średnica 6-8 cm;

Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m;

Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie nachylone w kierunku drzewa;

Drzewa należy przymocować do palików za pomocą elastycznej taśmy do drzew w ciemnym kolorze;

Uporządkowanie miejsca pracy;

Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone.

Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

Sadzenie krzewów liściastych.

Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni, wiosną lub wczesną jesienią.

Zaprojektowane większe krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,7 m/0,7 m (średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm.

Po posadzeniu roślin doły należy obficie podlać. Po posadzeniu powinno powstać naturalne zagłębienie gł. 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyżej).

Podczas sadzenia krzewów należy uwzględnić następujące prace:

Zakup i transport krzewów na miejsce sadzenia prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Zastosowanie materiału roślinnego o parametrach zawartych w wykazie roślin projektowanych (Tabela nr 2) lub większych.

Przygotowanie dołów pod nasadzenia krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów, stosując zasadę: doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów);

Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia krzewów, zaprawienie ziemią żyzną o odczynie obojętnym lub kwaśnym ;

Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów i o ile wystąpi taka konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego.

Przysypanie krzewów ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w szkółce zakładając, że poziom terenu ma znajdować się 5 cm poniżej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegającej nawierzchni;

Dociśnięcie ziemi wokół krzewów (udeptanie);

Wyściółkowanie rabaty warstwą 5 cm kory ogrodniczej;

Podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew).

8.2. Pielęgnacja nowych nasadzeń

Nowe nasadzenia należy objąć 24-miesięczną pielęgnacją.

W szczególności trzeba zadbać o regularne podlewanie drzew i krzewów w czasie sezonu wegetacyjnego a rośliny zimozielone podlewać obficie przed zimą, gdy temperatura wynosi około 2  ̊C i więcej. Ponadto należy przycinać i formować rośliny w zależności od gatunku, usuwać przekwitnięte kwiatostany, odchwaszczać. W drugim roku po posadzeniu należy rozpocząć nawożenie nawozami mineralnymi, wieloskładnikowymi.